## Slide 1: Internet of Things
Geoffrey Ottoy
Onderzoeksgroep DRAMCO
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Technologiecampus Gent

## Slide 2
WWW
https://interludetechnology.com/blog/f/forest-fire-protection-with-iot

## Slide 3: Overzicht
Wat is het Internet?
  Onderdelen
  Werking
Wat is het Internet of Things (IoT)?
  Toepassingen
  Uitdagingen
Internet of Trees als voorbeeld
WWW

## Slide 4
Notes: Poll Title: Join instructions https://www.polleverywhere.com/join_instructions

## Slide 5
Notes: Slimme thermostaat is een IoT device …
Poll Title: Wij hebben thuis een slimme thermostaat... https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/vsChkUxnxvntkVxoaycbg

## Slide 6: Internet Onderdelen en werking

## Slide 7: Structuur van het internet
LAN
Ethernet
kabel
Cellulair netwerk
WiFi
4G
Internet Service Provider
Mobile Network Provider

## Slide 8: Het internet in kaart
0,01 % van het internet beheerd door

## Slide 9: Structuur van het internet
Ethernet
kabel
Cellulair netwerk
LAN
Internet Service Provider
Mobile Network Provider

## Slide 10: Structuur van het internet
Backbone netwerk
Internet Service Provider
Notes: Zie analogie: thuisnetwerk – isp = isp - backbone

## Slide 11
Internet backbone map: live.infrapedia.com
Notes: Vernoemen ook dat ‘draadloos muziek streamen” slechts draadloos tot aan de mast is

## Slide 12
Notes: Toch ook vermelden dat dit wel ongelooflijk snel gebeurd.
Poll Title: Mo en Selena zijn met hun smartphone allebei verbonden met dezelfde LAN en sturen elkaar berichtjes via WhatsApp. https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/3yDIdbMSBalbBWQyiOQvB

## Slide 13: Onderdelen van het internet
end device
  ⇒vraagt (of stuurt) gegevens (=data)
  vb.: open webpagina, speel “bad guy” af
router
  ⇒ geeft berichten door (kent alle routes, kiest een route)
server en/of data center
  ⇒ beantwoordt aanvragen, slaat gegevens op
vraag
data
antwoord
data
webpagina
video

## Slide 14: Communicatie, een kwestie van afspraken
Basisfunctionaliteit van het internet:
  transport van pakketten met gegevens
  m.a.w.: communicatie
Stel bericht op
Analyseer antwoord
zender
ontvanger
Analyseer bericht
Formuleer antwoord
BERICHT
ANTWOORD
storing
storing

## Slide 15: Communicatie, een kwestie van afspraken
Hoe wordt informatie voorgesteld?
Hoe zien berichten er uit (formaat)?
Hoe worden berichten doorgestuurd?
Hoe worden berichten beveiligd?
Wat te doen bij:
  Foute berichten
  Verlies van berichten
  …
deze afspraken noemt men protocollen ⇒ toestellen kunnen samenwerken
Communicatie, een kwestie van afspraken

## Slide 16: Protocollen op een hoop – de protocol stack
Elke laag verzorgt een bepaald aspect van de communicatie
In elke laag zitten verschillende protocollen
  = tegemoet komen verschillende eisen en omstandigheden
  vb. doorsturen video ≠ ophalen e-mailbericht
  vb. draadloze communicatie ≠ glasvezelcommunicatie
Hogere lagen maken gebruik van onderliggende lagen
  = voegen extra functionaliteit toe
Applicatielaag
Transportlaag
Netwerklaag
Fysische laag en linklaag
Notes: Idee Gilles met enveloppe (6 “vrijwilligers” nodig)
Iemand schrijft een vraag op een blaadje en geeft dat aan ->
iemand die het in een enveloppe steekt en het geeft het aan ->
een koerier die het brengt naar ->
een andere koerier die het brengt naar ->
iemand die het uit de enveloppe haalt en geeft aan ->
Iemand die antwoord (luidop) geeft

## Slide 17: Protocollen op een hoop – de protocol stack
Wordt gebruikt door toepassingen (applicaties)
  Browser
  Instagram
  Spotify
  …
Verschillende protocollen voor verschillende toepassingen
  Opvragen van een webpagina → HTTP (over TCP)
  Opvragen van de tijd → NTP (over UDP)
Applicatielaag
Transportlaag
Netwerklaag
Fysische laag en linklaag
Notes: Bestelling geplaatst bij bol.
1 bestelling kan bestaan uit meerdere artikelen (samen of apart verstuurd)
Hypertext (html) transfer protocol & transport control protocol
Network time prototcol & user datagram protocol

## Slide 18: Protocollen op een hoop – de protocol stack
Zorgt voor aflevering van gegevens uit de applicatielaag
  Opsplitsen van grote hoeveelheden over meerdere pakketten
  Opnieuw versturen van foute of verloren pakketten
  Pakketten opnieuw in de juiste volgorde plaatsen
  Timing handhaven
Logische verbinding (2 eindpunten)
Applicatielaag
Transportlaag
Netwerklaag
Fysische laag en linklaag
Notes: PostNL is de transporteur -> eindpunten 1 = bol, eindpunt 2 = jouw huis

## Slide 19: Protocollen op een hoop – de protocol stack
Applicatielaag
Transportlaag
Netwerklaag
Fysische laag en linklaag
Bepaalt het formaat van de pakketten
Definieert netwerkadressen (IP adres)
Bepaalt de route die de pakketten volgen:
  Logische verbinding (Transportlaag) via opeenvolging van netwerkverbindingen
Notes: Pakketten leggen verschillende etappes af (eerst naar sorteercentrum, dan verder) bestuurder volgt niet steeds dezelfde route

## Slide 20: Protocollen op een hoop – de protocol stack
Bepaalt hoe bytes en bits elektrisch (elektromagnetisch) worden voorgesteld
Bepaalt het gebruik van het medium
  vb. zendvermogen van je smartphone
  vb. maximale lengte van een UTP kabel
Applicatielaag
Transportlaag
Netwerklaag
Fysische laag en linklaag
Notes: Bestuurder van postnl moet zich aan de verkeersregels houden (andere regels voor bakfiets of auto)

## Slide 22: Communicatie maakt domme dingen “smart”
Alledaagse objecten worden verbonden met het internet
Gebruiksgemak
Nieuwe toepassingen door combinatie van objecten
  (en ook nieuwe “buzz words” zoals sensor fusion, big data, AI)
Notes: Meteropnemer hoeft niet meer langs te komen
Energie sparen -> lichten uit/aan op afstand (ook veiligheid – inbrekers)
(vb. CO2 sensor = veiligheid maar ook in combinatie met GPS data -> detectie van inbrekers)
Goedkoper dan een alarm

## Slide 23
Notes: Bron: statista (oplossing 30 miljard) Poll Title: Hoeveel apparaten zullen dit jaar deel uitmaken van het IoT (bij benadering)? https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/cFHNc5SLb6BehT19s1RTE

## Slide 24: Sensoren en data
Fysisch signaal
(drukgolf)
Sensor
(microfoon)
Analoog signaal
(elektrisch)
Digitale gegevens
Sensor: opmeten van fysische grootheden (omvormen naar een elektrisch signaal)
Analoog-naar-Digitaal Convertor (ADC): een signaal digitaliseren
Voordeel digitale data:
  opslaan
  bewerken
  doorsturen
ADC
Notes: ADC is een elektronische component (chip)

## Slide 25: Sensoren en data: sampling en kwantisatie
Sampling: met vaste periode signaal bemonsteren
Sampleperiode (snelheid) beïnvloed hoeveelheid data en hoe “goed” signaal wordt voorgesteld
Spanning
Tijd
4,01.. V
1,98.. V
8,15.. V
1,88.. V
4,50.. V
5,77.. V
7,5.. V
6,00.. V
4,70.. V
5,13.. V
5,02.. V

## Slide 26: Sensoren en data: sampling en kwantisatie
Kwantisatie: bemonsterd signaal indelen in vaste niveaus
Aantal niveaus N (en hoe “goed” signaal wordt voorgesteld) → aantal bits n
Spanning
Tijd
0
2
0
2
2
0
1
2
3
11
10
01
00

## Slide 27: Sensoren en data: hoeveelheid data
Temperatuur: 2 byte (16 bit → 216 = 65536 verschillende niveau’s)
Foto: > 2 Mbyte (2 x 1024 x 1024 = 2097152 bytes)
Video (aanschakeling van foto’s + audio): 400 Mbyte (voor 1 seconde)
  ⇒ compressie nodig

## Slide 28: IoT uitdagingen
1. Communicatie (meestal draadloos omwille van mobiliteit of installatiegemak)
  Data (weinig / veel) barometer / camera
  Snelheid (traag / snel) time-lapse / CO sensor
  Afstand (10 m / 10 km) smart watch / smart meter
  Sensor wordt “computer” thermometer
Gevolg: nieuwe protocollen worden ontwikkeld (voor IoT)
en eenvoudige objecten krijgen een processor ingebouwd
Notes: Installatiegemak, geen kabels in heel den bos leggen
Hoeveelheid data  snelheid

## Slide 29: IoT uitdagingen
2. Energie
  IoT devices werken vaak op batterijen
  Opladen of vervangen is niet altijd mogelijk / wenselijk
  Batterij heeft effect op levensduur, kostprijs, afmetingen, etc.
Gevolg: IoT devices moeten zuinig omspringen met de beschikbare energie
⇒ directe impact op communicatie, rekenkracht, etc.

## Slide 30
Notes: Waarom RX? Vb: waterklep

## Slide 31: The Internet of Trees
Monitoren van gezondheid van bomen met behulp van IoT

## Slide 32: Boombiologie: sapstromen
Bodemwater wordt naar de bladeren getransporteerd
Bepaalt de gezondheid van de boom
Afhankelijk van tijdstip en seizoen
Heeft effect op temperatuur van de stam
Kunnen we op basis van de stamtemperatuur een
(on)gezonde sapstroom vaststellen?

## Slide 33: IoT + Tree = IoTree
Klassieke boomverzorging is nog steeds gebaseerd op manuele en visuele inspecties
Automatische metingen van sapstromen op grote schaal:
  Gezondheid van bomen beter begrijpen
  (Preventief) ingrijpen

## Slide 34
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/architecture.html
Lange afstand (> km)
Low-power
Weinig data
(enkele bytes/min.)
Volstaat voor onze bomen:
Gateways
LoRaWAN Netwerk Server
Application Servers
Doorgeefluik
Onze databank
(+ website)
Notes: Bomen praten niet met elkaar

## Slide 35: Meetresultaten
d
Notes: Om de vijf minuten (van elke boom on-line te bekijken)
Even kort naar kwis slide

## Slide 36
Notes: Poll Title: Welke curve stelt de stamtemperatuur voor? De ander curve stelt dan de omgevingstemperatuur voor. https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/jDiTglHXw66DtZ5nYcm2a

## Slide 37: Meetresultaten
d
Stamtemperatuur
Omgevingstemperatuur
Notes: Om de vijf minuten (van elke boom on-line te bekijken)
Even kort naar kwis slide

## Slide 38: Onze IoTree sensor
Notes: Arduino footprint
3 AA-batterijen

## Slide 39: Onze IoTree sensor
Notes: Twee temperatuurssensoren

## Slide 40
Notes: Poll Title: Hoe lang kan de IoTree sensor (prototype) werken op 3 AA-batterijen? https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/HKPpQUbtH5HVvZp0HvXwf

## Slide 41: Om over na te denken…
Neem een alledaags voorwerp.
Zet er het woord “smart” voor.
Welke sensoren ga je hier aan koppelen? Wat ga je meten?
Hoe kan je energie besparen? Welk type communicatie (afstand, snelheid) heb je nodig?
Bedenk zelf een (nieuw) IoT product
Notes: 1. Een kat!
2. Smart-cat!
Sorry, je kat is nog steeds dom.
3. Een gps + geluidssensor-> heeft de kat gevochten?
4. Enkel GPS aanzetten (en locatie doorsturen als geluidssensor “gevecht” detecteert) Enkele kilometers, maar weinig gegevens (LoRa volstaat bijvoorbeeld)
VERMELD IWAST: nu kan je met onze hardware snel een IoT toep. maken