## Slide 1: Elektronische systemen
Liesbet Van der Perre
‘e-NEST’
© D. Coppens

## Slide 2: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 3: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 4: ‘Raison d’être’ van elektronica: Elektronische Systemen

## Slide 5: Elektronische Systemen: typische anatomie en sub-systemen
Signaal Conditionering
(versterken, filteren, …)
Signaal Verwerking
(analoog, digitaal, controle)
radio
communicatie
actuator
sensoren
A
D
D
A
Interactie met de fysische wereld

## Slide 6: IoT onderdelen

## Slide 7: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 8
Sensoren:
Hoe kunnen dingen voelen?

## Slide 9: Wat is een sensor?
Een sensor is een apparaat dat een stimulus s ontvangt en antwoordt met een elektrisch signaal E
Stimulus kan zijn:
grootheid, bv geluid,
eigenschap - karakteristiek, bv kleur,
toestand, bv deur koelkast open/toe.
Vaak samen vermeld met vriend:
  Een actuator is een apparaat dat een elektrisch signaal ontvangt aan de ingang,
  en een fysisch signaal genereert als uitgang.
sensor
elektrisch signaal E
stimulus s

## Slide 10: Transfer-functie van een lineaire sensor: illustratie van een lineaire, sensor
© J. Fraden, Handbook modern sensors
E = E0 + B.(s-s0)
(E0, s0): referentie waarde
B = sensitiviteit
(richtingscoëfficiënt van de rechte)

## Slide 11: Hoe kan men achterhalen wat een sensor hoort/ziet/meet?
Als we een statische situatie veronderstellen (tijds-invariant):
E = f(s)
Met E = uitgang, s = stimulus
Willen we s kennen? s = f-1(E)
Eenvoudige sensor verhalen:
De reactie (transferfunctie) van de sensor is gekend
En kan uitgedrukt worden als een eenvoudig wiskundig verband, dat kan geïnverteerd worden
Praktijk = vaak meer complex!

## Slide 12: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 13: Classificatie van sensoren: verschillende assen-gezichtspunten Grootheid/parameter - WAT ze meten
Fysisch:
Chemisch: Biologisch:

## Slide 14: Classificatie van sensoren: verschillende assen-gezichtspunt Werkingsprincipe - HOE ze meten
Voorbeeld microfoon gebaseerd op
Werkingsprincipe: Resistief

## Slide 15: Voorbeeld microfoon: Werkingsprincipe capacitief

## Slide 16: Classificatie van sensoren: vanuit oogpunt of energie, type uitgangssignaal, …
Actief vs passief:
  Moet er ‘extra’ energie aan de sensor geleverd worden?
  Kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.
  Wetenschappelijk meest gangbare: Een passieve sensor heeft geen externe energiebron nodig, deze genereert een elektrisch signaal door de energie van de input stimulus om te zetten (definitie J. Fraden)
  Voorbeeld: passieve sensor: photodiode
Aard van signaal dat uitgegeven wordt: analoog of digitaal

## Slide 17: analoge signalen vs. digitale signalen
continue in de tijd
en continu in de waarde
discreet in de tijd
en discreet in de waarde

## Slide 18: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 19: Analoge sensoren genereren een analoog uitgangssignaal - enkele voorbeelden
Photodiode: licht -> stroom Ammeter: analoog systeem meet elektrische stroom

## Slide 20: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 21: Wetenschappelijke wetten: de basis van resistieve sensoren
Weerstand = waarde voor de mate waarin een materiaal elektrische stroom tegenhoudt, = functie (materiaal, geometrie)
Wet van Ohm: voor resistieve materialen
Wet van Pouillet: voor homogene materialen
ρ = resistiviteit
=> Bij een resistieve sensor is één van de 3 parameters gevoelig voor een stimulus, bv druk/trek kan geometrie beïnvloeden, of ρ kan gevoelig zijn voor temperatuur.
A

## Slide 22: Voorbeelden van excellente geleiders, en een isolator
Materiaal | Resistiviteit ρ (Ω.m) | Geleidbaarheid σ (S/m) | Temperatuur coefficient (/°C) α*
Zilver | ~1.6.10-8 | ~6.3.107 | 0.0038
Koper | ~1.7.10-8 | ~6.107 | 0.00404
PET | ~1.1021 | ~1.10-21 | -
Een ‘slechte’ weerstand – met grote Negatieve α –
kan een ‘goede’ sensor zijn,
bv: thermometer, stroombegrenzer.
Met T de temperatuur en ρ0 de resistiviteit bij een referentie temperatuur T0
Voor hogere nauwkeurigheid volstaat lineaire benadering niet

## Slide 23: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 24: Resistieve sensoren al vele (!) jaren nuttig : rekstrookjes
Noot: eerder veel minder gevoelig

## Slide 25: Licht sensor kan gerealiseerd worden door een photoresistor
Specifiek: halfgeleider materiaal
Wanneer photonen invallen:
-> creatie van ‘electron – hole’ paren
-> weerstand van het materiaal daalt abrupt
Photoresistor = LDR (Light Decreasing Resistor)

## Slide 26: Potentiometer: een variabele weerstandsmeter kan ingezet worden als sensor
Concept: weerstand met 3 contacten:
2 op de uiteinden en 1 verstelbaar.
Creëert een weerstandsdeler met veranderbare verhouding: manueel instellen of op basis van een stimulus.
=> Gebruikt om een waaier aan fysische signalen te meten (bv afstand, snelheid) of elektronische systemen te besturen (bv audio versterker).
© binaryupdates

## Slide 27: Vocht-gevoelige weerstanden zijn de basis voor ‘hygristors’
Principe: absorptie van vocht in een ‘dorstig’ materiaal
Noot: niet-lineair gedrag
effect = eerder traag,
response tijd ~10s - 30s
Hygristor ontwerp (a) en transfer functie (b), ‘RH’ = Relative Humidity = Relatieve Vochtigheid
© J. Fraden, Handbook of modern sensors, Fig. 4.20

## Slide 28: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 29: Resistieve sensoren uitlezen in de praktijk: mogelijk met een spanningsdeler en wet van Ohm
.
Als en gegeven zijn
en gemeten wordt
‘sensing’ kan bepaald worden
stimulus kan daaruit afgeleid worden

## Slide 30: Resistieve sensoren uitlezen in de praktijk: mogelijk met een relatieve meting/wheatstone brug
voorbeeld resistieve sensor
Wanneer we de brug balanceren (‘tunen’) zodat
Als en gegeven zijn en gemeten wordt
‘sensing’ kan bepaald worden
stimulus kan daaruit afgeleid worden
Onafhankelijk van , temperatuur

## Slide 31: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 32: Digitale sensoren: nomenclatuur
Discrete mogelijke outputs
Vaak: binair (bv. schakelaar)
In elektrische systemen: geeft meestal een getalwaarde uitgedrukt in bits
© indy100.com

## Slide 33: Schakelaars en drukknoppen: elementaire binaire sensoren
Veronderstel ideale schakelaar: Rsch = 0
Voorbeeld: belasting aanschakelen
Indien lamp zich gedraagt als weerstand:

## Slide 34: Interface circuit met ideale schakelaars
‘pull up’ weerstand
Schakelaar open:
Schakelaar toe (en tot ): , kleine stroom door

## Slide 35: Inhoud
Elektronische systemen en IoT systemen
Sensoren
  Classificatie
  Analoge sensoren
    Resistieve sensoren
      Werkingsprincipe
      Voorbeelden
      Uitlezen
  Digitale sensoren
    Vb. drukknoppen en schakelaars
Actuatoren, vb. LEDs

## Slide 36: LEDs: bron van verlichting en indicator-lichtjes
= diode, halgeleider component (hoofdstuk 5)
Beschikbaar in meerdere kleuren, goedkoop én efficiënt.
Vb. LED spanningsval en in optimale werking, stel voeding spanning ,
-> ‘veilig’ aansluiten vraagt serie-weerstand :
, =>
Tip: Onderschat nut van visuele feedback bij het ontwerp van elektronische systemen niet! ‘werkt dat ding wel’?
https://dramco-iwast.github.io/guide/